ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Общая часть

Современные технологии должны обеспечивать производство строительной продукции, создающей благоприятные условия жизнедеятельности населения. Строительные нормы и правила Российской Федерации определяют, что под термином «строительная продукция» следует понимать законченные строительством здания и другие строительные сооружения.

Роль технологии в производстве строительной продукции велика. Она определяет, в каком порядке и каким способом должен протекать производственный процесс, основой которого является сочетание трех основных элементов любого производства: трудовых ресурсов (живого труда), материальных ресурсов (предметов труда) и технических средств (средств труда). Поэтому технологию принято считать четвертым элементом производственного процесса.

Производственные процессы, осуществляемые при возведении зданий и сооружений на строительной площадке, называют строительными процессами. Они должны быть между собой связаны единством превращения предметов труда в строительную продукцию - построенные промышленные предприятия, возведенные здания и сооружения различного назначения.

Технология возведения здания или сооружения объединяет простые и сложные технологические процессы, различающиеся по основным элементам производства. Эффективность технологий зависит от уровня взаимодействия процессов. Чем выше степень их сочетания, тем эффективнее технология возведения зданий и сооружений.

В зависимости от степени завершения строительства строительная продукция подразделяется на ряд уровней: элемент строительной конструкции, элемент строительной продукции и строительная продукция.

Элемент строительной конструкции является продукцией незаконченного вида отдельных строительных процессов. Она представляет собой элементы частей зданий или сооружения. Примером такой продукции может служить установленная стеновая панель, смонтированные арматурные каркасы и др.

Элемент строительной продукции может быть представлен в виде смонтированных конструктивных элементов, являющихся частью здания или сооружения. Например, фундаменты, стены, перекрытия, подземная часть или этаж здания и др.

Строительная продукция представляет собой готовые к эксплуатации здания и сооружения, а также их комплексы, возведение которых потребовало выполнения многих видов работ.

Производственный процесс, используемый для получения готовой строительной продукции, называется объектным; элемент строительной продукции - специализированным, элемент строительной конструкции - частным.

Для получения указанных уровней строительной продукции технологией возведения зданий и сооружений предусматриваются соответствующие сочетания основных элементов производства продукции, включающие приемы, способы и порядок изменения предметов труда. Факторы, влияющие на эффективность основных элементов производства и их рациональные сочетания, определяют основные принципы современных технологий. Структура уровней строительной продукции и используемые при этом процессы приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Структура уровней строительной продукции и процессы для их производства

| Уровни строительной продукции | Характеристика уровней продукции | Используемые процессы |
| --- | --- | --- |
|  | Краткое определение | Примеры продукции | Технологические | Организационно-технологические |
| Строительная продукция | Законченное строительством здание или сооружение | Жилой дом, школа | Общий | Объектный поток |
| Элемент строительной продукции | Части зданий, их конструктивные элементы | Фундаменты, подземная часть здания | Комплексные | Специализированный поток |
| Элемент строительной конструкции | Элементы строительной конструкции | Стеновая панель, арматурные каркасы | Простые | Частный поток |

Технологии возведения зданий и сооружений основываются на целом ряде общих принципов, главными из которых являются следующие:

-	технология отдельных строительных процессов соответствует современному
уровню и позволяет получить строительную продукцию, отвечающую требованиям
государственных стандартов и обладающую конкурентоспособностью;

-	основным и ведущим строительным процессом является технологический процесс
возведения несущих конструкций здания;

-	возведение несущих конструкций выполняется таким образом, что позволяет
обеспечить геометрическую неизменяемость, пространственную устойчивость и проч
ность каждой конструктивной ячейки, отдельных частей и здания в целом;

- ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ;

- общестроительные и специализированные работы, сопутствующие ведущему процессу, максимально совмещаются с основным процессом по возведению коробки здания, что экономически обосновано и обеспечивает их непрерывность;

- ведущий строительный процесс осуществляется только в полной технологической увязке с производством всех смежных видов работ, своевременно предоставляя им необходимый фронт работ и создавая условия для механизации работ и повышения производительности труда;

- основным грузоподъемным средством является грузоподъемный механизм, который закрепляется за специализированным потоком;

- комплексная механизация ведущих и основных видов работ предусматривает максимальное использование наиболее производительных машин в две смены и более;

- технологические процессы осуществляются с применением современных средств малой механизации и технологической оснастки, обеспечивающей заданные классы точности возведения конструкций и категории качества поверхностей;

- технологические процессы выполнения строительно-монтажных работ должны обеспечивать требуемый уровень качества продукции, отвечающий всем показателям нормируемых параметров;

- материальные ресурсы (предметы труда), необходимые для производства работ, отвечают параметрам современных технологий;

- конструкции, изделия, полуфабрикаты и материалы поступают на строительный объект повышенной (полной) заводской готовности в строго регламентированный по времени период, определяемый технологической потребностью;

- технологические процессы соответствуют экологическим требованиям и не наносят ущерба окружающей среде;

- технологические процессы в одновременно выполненные циклы объединяются с учетом требований технологических режимов;

- безопасность производства работ.

Нормализация технологий возведения зданий и сооружений

Нормализовать технологический процесс возведения зданий и сооружений означает подчинить его регламентированным нормам, правилам и стандартам.

В Российской Федерации введена в действие «Система нормативных документов в строительстве». Нормативные требования этих документов являются обязательными. Их применение позволяет обеспечить соблюдение обязательных строительных норм, правил и стандартов. Нормативные документы разрабатываются в интеграционном масштабе в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации ИСО (ISO).

Нормативные документы подразделяются на федеральные, субъектов федерации и предприятий.

К нормативным документам общегосударственного назначения (федеральные) относятся:

СНиП - строительные нормы и правила Российской Федерации;

СНиП - межгосударственные строительные нормы и правила;

ГОСТ Р - государственные стандарты Российской Федерации в области строительства;

СП - своды правил по проектированию и строительству;

РДС - руководящие документы системы.

К нормативным документам субъектов федерации относятся документы территориального назначения:

ТСН - территориальные строительные нормы.

Строительные нормы и правила устанавливают обязательные требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции.

Наряду с «Системой нормативных документов в строительстве» на федеральном уровне применяют нормативно-технические документы Госстандарта России (ГОСТы), нормы, правила и нормативы органов государственного надзора, нормы технологического проектирования министерств.

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) и Госстандарта (ГОСТ) устанавливают требования к группам однородной продукции, характеризующейся общностью функционального назначения, области применения и др.

Государственные стандарты по содержанию можно разделить на три группы:

- на продукцию - 15 видов;

- общетехнические - 6 видов;

- организационно-методические - 3 вида.

К первой группе стандартов на продукцию относятся стандарты общих технических требований, общих технических условий, технических условий. Они содержат требования к применяемым материалам, конструкциям, используемым машинам, оснастке, инвентарю, т.е. на материальные ресурсы и средства производства.

Вторая группа стандартов регламентирует типовые технологические процессы.

Третья группа стандартов определяет требования к технической и проектной документации. Это стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). Системы стандартов конструкторской, проектной и технологической документации устанавливают единые правила их выполнения, оформления и обращения, регламентируют понятия и определения терминов, употребляемых при проектировании и производстве продукции.

В соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных и нормативно-технических документов производится проектирование проектов производства работ, технологических карт, карт операционного контроля качества, расчеты точности установки строительных конструкций, проектирование технологической оснастки и т.д.

Значительное влияние на технологию возведения зданий и сооружений оказывают требования нормативных документов органов государственного надзора, главной задачей которых является защита интересов государства и потребителей строительной продукции.

Гостехнадзор устанавливает требования в части установки и обеспечения безопасности при эксплуатации всех типов кранов, подъемников, талей, сменных грузозахватных органов (крюк, грейфер и т.п.), съемных грузозахватных приспособлений (стропы, траверсы, клещи), навешиваемых на крюк грузоподъемной машины, тару. Требованиями Госгортехнадзора определяется вертикальная и плановая привязка кранов, подъемников и др. средств механизации, что влияет на расчетное количество и размеры захваток, а также сменность работы.

Органы госпожарнадзора устанавливают правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при проектировании документации на производство работ и при возведении зданий и сооружений. Нормами госпожарнадзора регламентируются: последовательность монтажа зданий в части лестничных клеток; производство сварочных работ, применение горючих материалов; устройство лесов, деревянной опалубки, производство кровельных работ, складирование материалов, просушивание помещений, устройство временных дорог.

Органами санитарного надзора устанавливаются нормы и правила, которые необходимо учитывать при проектировании технологий и при производстве работ в части создания здоровых и гигиенических условий труда на всех этапах возведения здания.

Кроме указанных позиций, на технологию возведения зданий оказывают влияние нормативные документы, регламентирующие транспортные процессы: Правила дорожного движения, Правила эксплуатации железных дорог, Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и другие.

Территориальные нормативные документы (ТСН) не дублируют и не противоречат строительным нормам и правилам и государственным стандартам. Они учитывают специфику отрасли определенного субъекта федерации или разрабатываются на технологические процессы с применением новых материалов, изделий, машин.

Нормализация технологии возведения зданий и сооружений предусматривает использование не только нормативных документов. Одним из главных требований технологического процесса является высокий технико-экономический уровень, стабильность производственных показателей, его конкурентоспособность, что позволяет получить уровень качества продукции, предусмотренный параметрами проектной документации. Для этой цели применяются различные организационно-технологические документы (пособия, рекомендации, карты), которые носят рекомендательный характер и отражают региональные особенности производства работ.

Требования технологических карт, инструкций, пособий, рекомендаций имеют большое значение и во многих случаях оказывают решающее влияние на технологию возведения зданий и сооружений.

Технологические режимы

В технологических процессах протекают те или иные физические, физико-химические, химические, гидро-механические, механические и другие процессы, обладающие соответствующими параметрами, которые устанавливают распорядок действий и условия работы - технологические режимы.

В технологиях возведения зданий и сооружений указанные режимы рассматриваются не в отрыве друг от друга, а в определенной совокупности. Требуется такое сочетание указанных параметров, которое позволяет регулировать общий процесс возведения здания с сохранением основных принципов технологий - непрерывности производства, интенсивности труда, необходимых режимов труда и безопасных условий работы. При этом, необходимо учитывать рациональное использование времени, энергетических, материальных и трудовых ресурсов, так как многие из протекающих процессов вызывают необходимость устройства технологических перерывов для набора прочности, сушки поверхностей, регулирования температурного режима.

Главными параметрами технологических режимов при возведении зданий и сооружений являются:

температурные пределы применения материалов;

температура воздуха;

относительная влажность воздуха;

жизнеспособность технологий в зависимости от температуры воздуха;

эксплуатационные режимы машин.

Некоторые из указанных параметров технологических режимов могут носить постоянные характеристики в течение всего технологического процесса, а другие - только на определенный период времени.

На рис. 1.1 приведена принципиальная схема влияния температуры окружающей среды на энергозатраты и продолжительность выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ. Как правило, переход в зону отрицательных температур приводит к скачкообразному изменению энергозатрат, повышению продолжительности работ, а иногда и к возникновению технологических перерывов. Реагирование технологий на изменение температурных параметров наиболее ощутимо при использовании процессов, требующих ограничений технологических регламентов. К ним относятся производство бетонных, отделочных, кровельных и др. видов работ. Как правило, технологии производства работ в экстремальных условиях требуют значительных затрат на организацию инструментального контроля качества работ, а также удорожание работ за счет обеспечения требуемых технологических режимов.

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха регламентированы не только многими техническими условиями на материалы, изделия и конструкций, но и санитарными нормами. Например, внутри здания в зимний и переходные периоды года температура должна составлять + 8...15°, относительная влажность от 50 до 60%, скорость движения воздуха не более 0,3 м/с. Одни технологические процессы допускается выполнять при температуре воздуха не ниже +5°С, другие до -20°С, некоторые технологические процессы допускаются при пониженной влажности материала и т.д. Для создания необходимых условий требуются дополнительные затраты на материалы, энергетические и трудовые ресурсы или технологические режимы вызывают перерывы в работе, что увеличивает продолжительность возведения зданий и сооружений.

Рис. 1.1. Влияние температуры окружающей среды на энергоемкость и продолжительность технологических процессов. tп - продолжительность технологических перерывов

Режимы работ машин, механизированного инструмента и других средств производства также регламентированы. Их параметры и характеристики содержатся в паспортах и технических условиях, которые учитываются при проектировании механизации работ и сравнении различных вариантов технологии производства работ.

Технологические режимы оказывают существенное влияние при определении технологических циклов возведения зданий.

Параметры технологического процесса возведения здания

и сооружения

Производственный процесс возведения здания или сооружения является совокупностью отдельных частных и комплексных технологических процессов. Он, как и отдельные строительные процессы, протекает в пространстве и во времени.

Пространственными параметрами является фронт работ, состоящий из участков, захваток и делянок, где организовываются рабочие места бригад, звеньев или отдельных рабочих. Они определяют технологическую структуру производственного строительного процесса.

Организация строительного процесса в пространстве обеспечивается разделением объемного пространства возводимых зданий и сооружений на участки и захватки, на которых бригады или звенья рабочих в необходимой технологической последовательности выполняют строительные процессы.

Участками называют часть здания и сооружения, в пределах которых существуют одинаковые производственные условия, дающие возможность применять одинаковые методы и технические средства. В качестве участков принимают температурные блоки одноэтажных промышленных зданий, секции жилых зданий, этаж многоэтажных зданий и т.п.

Захватками называют часть зданий и сооружений, в пределах которых повторяются одинаковые комплексы строительных процессов. Они характеризуются примерно равными трудоемкостью, составом и количеством строительных процессов, а также продолжительностью их выполнения. В качестве захваток может быть принята секция жилого дома, этаж, группа сборных элементов части этажа, объединенных в каркас, стеновое ограждение из сборных конструкций или мелкоштучных элементов и др. Фронт работ на захватке должен быть достаточным для одновременной работы звена или бригады рабочих.

Строительные процессы на захватках и участок должны совмещаться во времени, что позволяет снизить продолжительность работ, обеспечив непрерывность производства.

На рис. 1.2 приведен пример разбивки здания на захватки.

Направление развития и функционирования технологических процессов зависит от конструктивных особенностей зданий, методов и технологий производства работ. Оно может осуществляться по вертикально-восходящей или нисходящей схемам (рис. 1.3 А, Б), горизонтальной продольной или поперечной схемам (рис. 1.3 В, Г), комбинированной - горизонтально-вертикально-восходящей и горизонтально-вертикально-нисходящей.

Область рационального использования различных схем развития технологических процессов приведена в табл. 1.2.

Термин «пространственный параметр» общего технологического процесса возведения здания или сооружения имеет несколько другое содержание, чем для отдельного технологического процесса. На его формирование оказывают влияние дополнительные факторы, возникающие при технологической увязке одновременно выполняемых работ

по возведению несущих конструкций, общестроительных и специализированных работ.

Рис. 1.2. Схема разбивки многоэтажного двухсекционного здания на захватки: А -по высоте в возводимом здании; Б - в плане

Рис. 1.3. Основные схемы направлений развития и функционирования технологических процессов при возведении зданий и сооружений: А - вертикально-восходящая; Б - вертикально-нисходящая; В -горизонтальная продольная; Г - горизонтальная поперечная

Таблица 1.2

Направления развития и функционирования технологических процессов при возведении зданий и сооружений

| Основные направления развития технологических процессов и их разновидности | Область распространения |
| --- | --- |
| Вертикальное | вертикально-восходящее (рис. 1.3, А) | Возведение промышленных предприятий и инженерных сооружений, выполнение отдельных строительных процессов |
|  | вертикально-нисходящее (рис. 1.3, Б) | Выполнение некоторых строительных процессов при возведении многоэтажных зданий |
| Горизонтальное | продольное (рис. 1.3, В) | Возведение одноэтажных промышленных зданий; прокладка коммуникаций; выполнение многих строительных процессов: земляные, кровельные и другие работы |
|  | поперечное (рис. 1.3, Г) |  |
| Смешанное (комбинированное) | горизонтальное вертикально-восходящее (рис. 1.3, А, Б, В) | Технологические процессы при возведении многоэтажных зданий |
|  | горизонтальное вертикально-нисходящее (рис. 1.3, Г) |  |

Временные параметры характеризуют продолжительность процесса возведения здания в целом, отдельных технологических циклов или различных элементов строительной продукции.

Осуществление отдельных строительных процессов можно рассматривать параллельным, последовательным и поточным методами производства работ. Технологии возведения зданий и сооружений основаны на совокупности указанных методов. Как правило, ведущие процессы по возведению несущих конструкций зданий и сооружений выполняются поточными методами, а остальные - параллельно-поточными и последовательными методами. Строительные процессы, осуществляемые до и после ведущего технологического процесса по возведению несущих конструкций здания, обычно имеют пространственные параметры с неодинаковыми характеристиками по количеству захваток, направлению развития процессов, размеров захваток и др. Как правило, они регламентированы только временными параметрами ведущего процесса по срокам завершения процесса, пуска тепла, передачи под монтаж оборудования и др.

Результирующими параметрами технологии возведения зданий и сооружений являются показатели их эффективности - трудоемкость, интенсивность производства, показатели расхода энергетических ресурсов и другие.

Технологичность строительной продукции и технологическая гибкость строительных процессов

Достижение проектных показателей в процессе возведения зданий, а также при изготовлении на заводах конструкций и изделий в значительной степени зависит от того, в какой мере проектное решение учитывает реальные производственные условия.

Технологичностью строительной продукции называют меру соответствия надежности достижения проектных показателей или приспособленность продукции к способам и технологиям ее изготовления. Она отражается в затратах труда, машинного времени, материальных ресурсов и денежных средств на изготовление, транспортирование и монтаж строительных конструкций. Таким образом, технологичность продукции - это категория, определяющая взаимосвязь продукции, технологии ее изготовления и производства работ.

Каждое конструктивное решение здания обладает присущей ему технологичностью, которая может быть оценена по степени типизации конструкций, их укрупнения и равновесности. Разделяют технологичность строительных конструкций и деталей в процессе их заводского изготовления, транспортирования на строительные объекты, складирования и укрупнительной сборки, монтажа.

При использовании в возводимом здании сборных конструкций заводского производства, технологичность на стадии изготовления будет оказывать существенное влияние на общую технологичность возводимого объекта. Например, в полносборном крупнопанельном жилом доме технологичность заводского производства панелей более чем на 80% определяет общую технологичность. Более полным является комплексный показатель технологичности, учитывающий стадии заводского изготовления, транспортирования и монтажа. Так, трудоемкость изготовления объемных блок-комнат на стадии заводского производства компенсируется степенью заводской готовности, составляющей до 85%, что повышает общий показатель строительной технологичности. Сложность транспортирования блоков компенсируется упрощенностью монтажа, сокращающей сроки возведения зданий, и др.

где ДС - увеличение или уменьшение расчетной стоимости возведения здания по сравнению с эталонным образцом; Сэ - стоимость возведения эталонного варианта.

Технологичность определяется сопоставлением показателей сравниваемой конструкции с типовой, либо сравнением вариантов новых конструкций между собой. Коэффициент технологичности численно равен:

где См - расходы на механизацию процессов; Ср - стоимость рабочей силы; Сн.р - сумма накладных расходов; С - стоимость возведения рассматриваемого варианта.

При значениях Кт > 1 вариант считается более технологичным.

Соотношение показателя технологичности и полной себестоимости будет правомерным, если во всех сопоставляемых вариантах конечная продукция имеет одинаковые потребительские качества. При анализе технологичности следует учитывать затраты, связанные с повышением качественных показателей.

Для оценки транспортной и монтажной технологичности необходимо проанализировать средства транспортирования и монтажа строительных конструкций, технологию производства работ, габариты и массы монтажных элементов, т.е. установить перечень наиболее существенных факторов, влияющих на технологичность.

При количественной оценке транспортной технологичности учитываются степень использования погрузочного крана и транспортных средств, подверженность изделий повреждениям в результате выполнения складских и транспортных операций и дополнительные затраты на их ликвидацию.

Частными показателями технологичности служат ряд коэффициентов, оценивающих количественную связь между трудоемкостью операций, процессов, расходом материалов, средств труда и принятыми конструктивными решениями сборных элементов. Так, показатели монтажной технологичности зависят от характера разрезки здания на монтажные элементы, степени их крупности и типа узловых соединений.

Оценка технологичности зависит от массы и габаритов монтируемых элементов и определяется:

коэффициентом расчлененности на монтажные единицы, характеризующим крупность монтажных элементов:

коэффициентом равновесности конструкций, который показывает отношение средней массы к максимальной:

коэффициентом укрупнения конструкций, показывающим отношение общей массы сборных элементов mсб к их количеству n:

коэффициентом блочности конструкций, определяемым отношением массы конструкций mб, укрупненных в блоки, к общей массе mсб:

коэффициентом заводской готовности, который определяется отношением трудоемкости изготовления Тз в заводских условиях к общей трудоемкости изготовления Ти, транспортирования Тт и монтажа Тм:

Значительное влияние, при прочих равных условиях, отводится технологичности монтажных стыков. Она определяется отношением продолжительности временного закрепления Т3 конструкции к общей продолжительности устройства стыка Ту.с:

или отношением трудоемкости устройства стыка Тс к общей трудоемкости монтажа конструкций Тм:

Как следует из приведенных показателей, имеется значительный диапазон технических и технологических решений, обеспечивающих комплексное повышение эффективности возведения полносборных зданий.

Рассмотрим более подробно основные приемы повышения технологичности.

Конструкции крупнопанельных домов характеризуются наличием 210...520 эл./тыс. м2 площади и большой разницей в массе монтажных элементов. Это приводит к непроизводительному использованию монтажных кранов с коэффициентом грузоподъемности 0,36...0,47.

Уровень технологичности и соответственно повышение производительности кранов может быть достигнуто путем укрупнения монтажных элементов в условиях строительной площадки или изготовления их в заводских условиях. Укрупнение элементов способствует сокращению количества циклов подъема конструкций кранами и снижению себестоимости производства работ. Необходимость увеличения степени укрупнения диктуется большими затратами на эксплуатацию башенных кранов, которые составляют до 20% себестоимости работ по монтажу зданий.

На рис. 1.4 приведены графические иллюстрации зависимости себестоимости монтажа от степени укрупнения (массы) элементов и количества монтажных циклов. Увеличение степени укрупнения приводит к заметному снижению себестоимости производства работ.

Рис. 1.4. График зависимости себестоимости монтажа от степени укрупнения (массы) элементов и количества монтажных циклов: 1 - при максимальной массе элементов до 10 т; 2 - то же, до 7 т

Примерами повышения технологичности конструктивных элементов жилых зданий служат использование объемных и пространственных элементов, к которым относятся сантехнические и кухонные блоки, пространственные лестничные элементы, блоки лифтовых шахт, большеразмерные панели лоджий, крупные стеновые панели и панели перекрытий на комнату. При возведении каркасных зданий используются колонны высотой на 2...4 этажа, плоские и пространственные рамы и др.

Однако процесс укрупнения не должен превышать некоторой массы, так как существенное увеличение приводит к необходимости использования кранов более высокого класса по грузоподъемности, что приводит к скачкообразному увеличению себестоимости работ.

Укрупнение должно осуществляться по двум направлениям: изменение массы укрупненных элементов в пределах одной массовой группы, соответствующей грузоподъемности принятого крана; изменение крупности за пределы массовой группы, при которой необходимо использование крана большей грузоподъемности. Наиболее рациональным является укрупнение в пределах одной массовой группы, когда за счет повышения коэффициента использования по грузоподъемности и сокращения числа подъемов достигается снижение продолжительности работ.

Производительность кранов, занятых на ведущем процессе (потоке) монтажа конструкций, определяется зависимостью, учитывающей составляющие монтажного цикла. В общем виде она может быть представлена следующим образом:

где Пк — производительность крана, м3/смену; Т — продолжительность смены, час; Кгр — коэффициент использования крана по грузоподъемности; Кв — коэффициент использования по времени; Тц — время монтажного цикла сборных элементов; q — грузоподъемность крана.

где qi — масса монтируемых элементов; Рli — грузоподъемность крана при вылете стрелы l.

Коэффициент использования крана по грузоподъемности может быть оценен соотношением:

Анализ зависимости производительности кранов показывает, что ее повышение может быть достигнуто в результате увеличения Кгр и сокращения продолжительности монтажного цикла Тц.

Рассчитывая составляющие Тц, получаем:

- время подъема на монтаж-

где tстр - время строповки сборного элемента;

ный горизонт, численно равное высоте подъема Н на среднюю скорость подъема крю-ка Vcp; tycт - время установки; tвыв - время выверки; tвр.к - время временного крепления; tоп - время перемещения крюка с монтажного горизонта до площадки складирования конструкций.

Анализ путей снижения продолжительности монтажного цикла и возведения зданий показывает, что одним из резервов является сокращение наиболее продолжительной составляющей - выверки и временного крепления конструкций в проектное положение. Применение различной технологической оснастки, с помощью которой осуществляется выверка и временная фиксация монтируемых конструкций, способствует снижению затрат кранового времени монтажного цикла. К наиболее эффективным следует отнести систему подкосов, горизонтальных связей, одиночные и групповые кондукторы. Применение кондукторных систем позволяет не только снизить монтажный цикл, но и способствует повышению точности установки элементов в проектное положение. Использование прогрессивных кондукторных систем позволяет исключить из состава цикла работы крана операцию выверки элементов. В ряде случаев за счет этого достигается повышение производительности на 30....40%.

Сокращение продолжительности и трудоемкости монтажного цикла может быть достигнуто при использовании новых технических решений.

Существенно сократить время строповки конструкций удается за счет применения саморазгружающихся контейнеров с расположением элементов в порядке строгой очередности их установки в проектное положение, а также путем использования автоматических грузозахватных средств.

Оснащение монтажных кранов системой автоматического адресования груза при использовании координатно-шаговых систем обеспечивает производство монтажных работ с дистанционным управлением. Благодаря ликвидации ручных операций по наведению и установке сборных элементов в проектное положение монтажный цикл сокращается в 2,0...2,5 раза.

Применение манипуляторов и др. автоматизированных систем является перспективным направлением в индустриализации полносборного строительства.

Качественная и количественная характеристики эффективности производства работ полносборного домостроения с применением различных конструктивных элементов заводского производства приведены на рис. 1.5. Динамика изменения трудозатрат на строительной площадке свидетельствует о преимуществах крупнопанельного и объемно-блочного домостроения, когда с повышением крупности элементов достигается резкое снижение трудоемкости и продолжительности работ.

Другим, не менее важным показателем взаимосвязи технологии и технологичности, является технологическая гибкость производства. Она представляет меру адаптации технологий к изменившимся условиям и требованиям заводского и строительного производства.

Изменение степени технологической гибкости отражается в распределении затрат производства, связанных с необходимостью изготавливать или использовать изменяющуюся продукцию.

Повышение технологической гибкости производственных процессов полносборного домостроения включает управляемые технологические процессы на заводах строй-индустрии, транспортно-монтажные и технологические процессы возведения зданий.

В зависимости от принятых конструктивных решений может быть достигнута различная степень их приспособленности к изменчивости продукции, ее адаптационная способность, а следовательно, и показатель, характеризующий уровень технологической гибкости.

Рис. 1.5. Относительная трудоемкость возведения сборных зданий различных конструктивных решений: 1 - жилые дома из кирпича (трудоемкость принята за 100%); 2 - крупноблочные жилые дома; 3 - крупнопанельные; 4 - крупнопанельные с объемными блоками санузлов и кухонь; 5 - дома из объемных блоков «на комнату»; 6 - дома из блок квартир и блок-секций

Изменение архитектурно-планировочных и конструктивных решений требует соответствующего изменения технологии заводского и строительного производства. При этом в более сложном положении находится заводское производство, так как любое изменение номенклатуры изделий требует значительных капиталовложений в трансформацию оборудования, машин и механизмов.

Строительное производство в меньшей степени реагирует на изменения такого рода, так как сами средства производства (монтажные краны, технологическая оснастка и др.) являются универсальными и имеют широкий диапазон по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы. При этом технология производства работ не претерпевает существенных изменений.

В то же время изменение конструктивно-технологических решений приводит к необходимости применения принципиально новых технологий. К таким решениям можно отнести возведение зданий методом подъема этажей и перекрытий, сборно-монолитное строительство с применением универсального безбалочного каркаса, возведение каркасных зданий с предварительно напряженными элементами и др.

Технологическая гибкость строительного производства менее чувствительна к конструктивным изменениям, однако в ряде случает требует принципиально нового оборудования и средств механизации.

Рассмотрение технологической гибкости оборудования транспортных и строительных организаций имеет значение только в оценке повышения приспособленности к переходу объектов одного типа к другому, имеющему принципиальные отличия по габаритным характеристикам, типам конструкций и способам их возведения.

1.6. Организационно-технологическая надежность строительства

Исследование влияния многочисленных и разнообразных случайных производственных факторов на процесс возведения зданий возможно только на основе применения вероятностно-статистических методов и соответствующих моделей. Влияние случайных факторов, дестабилизирующих производство работ, проявляется в изменении параметров времени от детерминированных значений, отклонении интенсивности производства строительно-монтажных работ. К случайным факторам можно отнести климатические, социальные, технические и др. группы, которые, как правило, проявляются не каждый в отдельности, а в совокупности. Учет влияния всех случайных факторов на производство строительно-монтажных работ позволяет устранить причины отказов и повысить надежность взаимосвязанных строительных процессов.

В отличие от технических систем, отказ в которых приводит к прекращению функционирования устройства или конструкции, в строительном производстве природа отказов несколько иная. Отклонения от запроектированного хода работ, вызванные отказами в строительном производстве, приводят к нарушению сроков выполнения работ, но не прекращают деятельности строительной организации, строительного потока или бригады.

Возможно представление об отказе как о событии, изменяющем результат деятельности строительного подразделения. При этом повышение надежности осуществляется путем оптимизации технологии и организации строительно-монтажных работ.

Представление о надежности строительного производства как о надежности результатов деятельности, является основным принципиальным отличием организационно-технологической надежности от надежности технических систем.

Технологическая надежность строительного производства представляет собой способность строительных процессов сохранять свои параметры в заданных пределах при конкретных условиях производства.

Организационная надежность - это способность организационных решений по возведению объектов строительства с заданной вероятностью обеспечить получение запланированного результата функционирования строительного потока в условиях случайных воздействий, присущих строительному производству. В качестве организационных факторов выступают снабжение ресурсами, правила их взаимодействия и необходимые ограничения.

В основу организационной надежности заложена способность организационных решений увязывать выполнение строительных процессов, чтобы в случае возникновения отклонений было обеспечено их функционирование. При этом общие сроки производства работ не должны превышать расчетных значений. Организационная надежность базируется на технологической, которая должна обеспечивать бесперебойное функционирование строительных процессов и при воздействии случайных факторов не выходить за определенные пределы.

При анализе функционирования строительных процессов можно отметить отклонения фактических параметров от детерминированных, установленных в технологической карте, графике производства работ или другом документе проекта производства работ. Это отклонение представляет собой технологический отказ.

Технологический отказ - полное или частичное прекращение функционирования строительного процесса, вызывающее отклонение от запланированных показателей или расчетных параметров. Характерными для строительного производства являются частичные отказы, которые самоустраняются в процессе производства работ или ликвидируются соответствующими службами строительно-монтажной организации.

Организационный отказ представляет собой событие, в результате которого нарушаются установленные сроки выполнения запланированных объемов работ или ввода объекта в эксплуатацию. За характеристику организационного отказа может быть принята продолжительность простоев или отклонения интенсивности строительных процессов от запланированных. При правильно рассчитанном поточном производстве работ плановый резерв Rп времени должен быть более суммы продолжительности от-

казов на каждом i-ом строительном потоке или процессе 9:

где Rп - плановый резерв времени, представляющий собой разность между максимально возможной и оптимальной продолжительностью работ; ξi - продолжительность отказов при выполнении строительных процессов.

Причины возникновения отказов могут быть следующими:

- технические - поломка грузоподъемных машин, механизмов, транспорта, выход из строя инженерных сетей, низкое качество конструкций и материалов, а также выполнения работ;

- технологические - нарушение принятой технологии, устранение брака, нарушение правил техники безопасности, появление незапланированных видов работ и т.п.;

- организационные - срыв сроков подготовки площадки или фронта работ, несвоевременное обеспечение проектной документацией, отсутствие сборных деталей и материалов, изменение технологической последовательности работ и др.;

- управленческие - нарушение производственной связи, ошибки планирования и управления, несвоевременное принятие решений и др.;

- социальные - невыполнение производственного задания, невыход или опоздание на работу исполнителей, низкая квалификация исполнителей, необеспеченность рабочих нормальными бытовыми условиями и др.;

- климатические - ветер свыше 6 баллов, атмосферные осадки, низкие температуры, стихийные бедствия и др.

К основным критериям и показателям надежности строительного производства могут быть отнесены следующие. Вероятность безотказной работы в период функционирования строительного потока, обеспечивающая выполнение работ без отказов в заданный срок. Средняя наработка на отказ - математическое ожидание наработки процесса до отказа. Интенсивность отказов - среднее число отказов в единицу времени.

Для установления количественных характеристик организационно-технологической надежности производства в жилищно-гражданском строительстве используют различные модели распределения вероятностей отказов. К ним относятся нормальный, Пуассона, экспоненциальный, гамма распределения и др.

Нормальное распределение широко применяют в теории надежности для описания событий, зависящих от многих факторов, каждый из которых слабо влияет на распределение случайного события. По нормальному закону распределяются параметры выработки звеньев и бригад на строительных процессах, продолжительность работ и др.

Плотность распределения для нормального закона записывается в следующем виде

где а — М [х] - математическое ожидание; τ2  = Д [х] - дисперсия распределения. Кривая плотности распределения f(x) (рис. 1.6) симметрична относительно математического ожидания и максимальное значение равно

Рис. 1.6. Гауссовский закон распределения вероятностей

Вероятность появления отказа в этом случае определяется как:

или

Распределение Пуассона чаще всего используется для определения вероятности дискретных событий. Если независимые события следуют со средней частотой А, за время t, то вероятность появления отказов на монтаже зданий в смену, сутки, месяц или число отказов, связанных с выходом из строя башенных кранов, несвоевременной доставкой сборных конструкций, может быть рассчитана по следующей зависимости:

Графическая  интерпретация распределения,  подчиняющегося  закону Пуассона, представлена для различных λt на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Пуассоновский закон распределения вероятностей

В зависимости от условий производства работ возможно применение биноминального, бета, гамма и др. распределений при оценке надежности строительного производства.

Статистическая обработка результатов наблюдений по оценке суточной интенсивности монтажа элементов крупнопанельных зданий представлена в виде гистограммы, графиков фактического и теоретического распределения вероятностей. Результаты статистической оценки интенсивности возведения (монтажа) надземной части крупнопанельных зданий аппроксимируются кривой, близкой к нормальному закону распределения (рис. 1.8). Учет вероятностных характеристик интенсивности монтажа строительных конструкций позволяет более точно запроектировать продолжительность ведения работ и осуществить взаимосвязь различных строительных потоков.

При возведении жилых зданий из объемных блоков заводской готовности интенсивность монтажа (рис. 1.9) и отказов наиболее точно аппроксимируется распределением Пуассона или усеченного нормального закона.

Количественные показатели надежности позволяют рассчитать уровень организационно-технологической надежности в конкретных условиях производства работ. Вероятность безотказной работы строительного потока может быть определена по продолжительности простоев, по интенсивности производства работ или выработке. Прогнозирование этих показателей позволяет учесть комплекс случайных факторов, существенно влияющих на продолжительность производства работ, и по возможности принять решения, снижающие их воздействие.

Рис. 1.8. Гистограмма (1) и графики фактического (2) и теоретического (3) распределения вероятностей интенсивности монтажа крупнопанельных зданий

Рис. 1.9. Гистограмма (1) и теоретическая кривая (2) распределения вероятностей интенсивности монтажа объемно - блочных зданий

Особое влияние на организационно-технологическую надежность оказывают методы и технологии производства работ, уровень ресурсного обеспечения, состояние технических средств и простои машин.

Графики некоторых обобщенных характеристик и параметров строительного производства от уровня организационно-технической надежности (ОТН) приведены на рис. 1.10. С увеличением количества ресурсов, участвующих в возведении объекта, возрастает уровень ОТН. При этом имеется определенная количественная связь, начиная с которой увеличение ресурсов не способствует повышению уровня организационной надежности и эффективности строительного производства.

Рис. 1.10. Графики зависимости организационно-технологической надежности от: 1 - ресурсообеспечения; 2 - работы машин и механизмов; 3, 4 - методов производства работ - совмещенный (3), раздельный (4)

Определяющее влияние на уровень ОТН оказывает характер работы машин и механизмов ведущего строительного процесса. Простои машин из-за поломок или несвоевременной доставки конструкций и материалов приводят к снижению уровня ОТН и, как следствие, к увеличению продолжительности работ.

Существует определенная область возможных продолжительностей производства работ в зависимости от методов их выполнения. Более высокий уровень организационно-технологической надежности достигается при совмещенных (поточных) методах производства работ.

Для каждого объекта существует рациональное распределение ресурсов во времени, изменение которых приводит к сокращению срока строительства за счет удорожания стоимости объекта, либо к увеличению продолжительности возведения, что также приводит к ухудшению экономических показателей.